## Slide 1: Desenho Aplicado à Engenharia PROJETO HIDRÁULICO
Profa. Mariana Gusmão
2014.1

## Slide 2
INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA POTÁVEL
Os principais objetivos de um projeto desse tipo de instalação são:
Fornecimento contínuo de água aos usuários e em quantidade suficiente;
Assegurar o bom funcionamento da instalação;
Preservação da qualidade da água através de técnicas de distribuição e reservação coerentes e adequadas propiciando aos usuários boas condições de higiene, saúde e conforto.

## Slide 3
Segundo a NBR 5626 o projeto das instalações prediais de água fria compreende:
Memorial descritivo e justificativo, cálculos, norma de execução, especificações dos materiais e equipamentos a serem utilizados;
Todas as plantas, esquemas hidráulicos, esquemas verticais e outros além dos detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
Todos os detalhes construtivos importantes tendo em vista garantir o cumprimento na execução de todas as suas prescrições.
O PROJETO

## Slide 4
Concepção do projeto: definição do tipo e uso do prédio, sua capacidade atual e futura, o tipo de sistema de abastecimento, os pontos de utilização, o sistema de distribuição, a localização dos reservatórios, tubulações e aparelhos
Determinação de vazões e de reservação e da capacidade dos equipamentos (através de dados e tabelas da Norma)
Dimensionamento das tubulações
ETAPAS DO PROJETO

## Slide 5
Definição: Rede pública ou qualquer sistema particular de água
potávelque abasteça uma instalação predial.
SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

## Slide 6: SISTEMA DIRETO DE ABASTECIMENTO
VANTAGENS:
Água de melhor qualidade devido a presença de cloro residual na rede de distribuição;
Maior pressão disponível devido à pressão mínima de projeto em redes de distribuição pública;
Menor custo da instalação, não havendo necessidade de reservatórios, bombas, registros de bóia, etc.
DESVANTAGENS:
Falta de água no caso de interrupção no sistema de abastecimento ou de distribuição;
Grandes variações de pressão ao longo do dia devido aos picos de maior ou de menor consumo na rede pública;
Pressões elevadas em prédios situados nos pontos baixos da cidade.

## Slide 7: SISTEMA INDIRETO DE ABASTECIMENTO
A alimentação dos aparelhos, das torneiras e peças da instalação é feita por meio de reservatórios. Há duas possibilidades: por gravidade ou por bombeamento.
Distribuição por Gravidade
A distribuição é feita através de um reservatório superior que é alimentado diretamente pela rede pública.
Distribuição por Bombeamento
A distribuição também é feita através de um reservatório superior que, nesse caso, é alimentado por por um reservatório inferior por meio de uma bomba que leva a água do reservatório inferior até o superior .

## Slide 8: SISTEMA INDIRETO DE ABASTECIMENTO
VANTAGENS
Fornecimento de água de forma contínua, pois em caso de interrupções no fornecimento, tem-se um volume de água assegurado no reservatório;
Apenas pequenas variações de pressão nos aparelhos ao longo do dia;
Permite a instalação de válvula de descarga;
Golpe de aríete desprezível;
Menor consumo que no sistema de abastecimento direto.
DESVANTAGENS
Possível contaminação da água reservada devido à deposição de lodo no fundo dos reservatórios e à introdução de materiais indesejáveis nos mesmos;
Menores pressões, no caso da impossibilidade da elevação do reservatório;
Maior custo da instalação devido a necessidade de reservatórios, registros de bóia e outros acessórios.

## Slide 9
SISTEMA HIDROPNEUMÁTICO DE ABASTECIMENTO
Abastecimento Hidropneumático
Conjunto de tubulações e equipamentos destinados a manter sob pressão a rede de distribuição predial. É constituído por uma bomba centrífuga, um injetor de ar e um tanque de pressão e dispensa o reservatório superior. A desvantagem é qu sua instalação é cara, só sendo recomendada em caso especiais (gabarito crírico ou para aliviar o peso na estrutura).

## Slide 10: INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA POTÁVEL
Alimentador predial
7 - Alimentador predial

## Slide 11: ESQUEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

## Slide 12: ESQUEMA TÍPICO DE DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

## Slide 13
LEGENDA:
AF – água fria
AP – águas pluviais
BS – bacia sanitária
CS – caixa sifonada
DU – ducha
FI – filtro
LAV – lavatório
MIC – mictório
REC – recalque
RG – registro de gaveta
RP – registro de pressão
TAQ – tanque de lavar roupa
TJ – torneira de jardim
VS – vaso sanitário
REPRESENTAÇÃO

## Slide 14
ESQUEMAS VERTICAIS

## Slide 15: ESQUEMA TÍPICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA + ÁGUA QUENTE

## Slide 16: INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO E DE ÁGUA PLUVIAL

## Slide 17: PROJETO INSTALAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 18
PROJETO INSTALAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 19
PROJETO INSTALAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 20
PROJETO INSTALAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 21: ESQUEMA ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 22: REPRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 23: SIMBOLOGIA ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 24
Alimentador Predial - Tubulação compreendida entre o ramal predial e a primeira derivação.
Barrilete - Conjunto de tubulações que se origina no reservatório e do qual derivam as colunas de distribuição.
Coluna de distribuição - Tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais.
Peça de utilização - Dispositivo ligado a um sub-ramal para permitir a utilização da água.
Ponto de utiização - Extremidade de jusante do sub-ramal.
Ramal - Tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os sub-ramais.
GLOSSÁRIO INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

## Slide 25
Ramal predial - Tubulação compreendida entre a arede pública de abastecimento e a instalação predial.
Registro de Passagem - Registro instalado em uma tubulação para permitir a interrupção da passagem de água.
Registro de utilização - Registro instalado no sub-ramal ou no ponto de utilização destinado ao fechamento ou à regulagem da vazão da água a ser utilizada.
Recalque - Chama-se recalque o encanamento que vai da bomba ao reservatório superior.
Sub-ramal - Tubulação que liga o ramal à peça de utilização.
Tubo de descarga - Tubo que liga a válvula ou caixa de descarga à bacia sanitária ou mictório.
GLOSSÁRIO INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

## Slide 26
Caixa de inspeção - Caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações.
Caixa retentora de gordura - Dispositivo projetado e instalado para separar e reter substâncias indesejáveis às redes de esgoto sanitário, no caso, gordura.
Caixa sifonada - Caixa dotada de fecho hídrico destinada a receber efluentes da instalação secundária de esgotos.
Coletor predial - Trecho da tubulação compreendido entre a última inserção, ramal de esgoto ou de descarga e o coletor público.
Coletor público - Tubulação pertencente ao sistema público de esgotos sanitários e destinada a receber e conduzir os efluentes dos coletores prediais.
GLOSSÁRIO INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 27
Coluna de ventilação - Tubo ventilador vertical que se desenvolve através de um ou mais andares e cuja extremidade superior é aberta à atmosfera, ou ligada ao tubo ventilador primário ou a barrilete de ventilação.
Desconector - Dispositivo provido de fecho hídrico destinado a vedar a passagem dos gases.
Fecho hídrico - Camada líquida que, em um desconector, veda a passagem de gases.
Instalação primária de esgotos - Conjunto de tubulações e dispositivos onde têm acesso gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento.
Instalação secundária de esgotos - Conjunto de tubulações e dispositivos onde não têm acesso gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento.
Ralo - Caixa dotada de grelha na parte superior,destinada a receber águas de lavagem de piso ou de chuveiro.
GLOSSÁRIO INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 28
Ralo sifonado - Caixa sifonada dotada de grelha.
Ramal de descarga - Tubulação que recebe diretamente efluentes de aparelhos sanitários.
Ramal de esgoto - Tubulação que recebe efluentes de ramais de descarga.
Ramal de ventilação - Tubo ventilador que interliga o desconector ou ramal de descarga de um ou mais parelhos sanitários a uma coluna de ventilação ou a um ventilador primário.
Subcoletor - Tubulação que recebe efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto.
GLOSSÁRIO INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

## Slide 29
Tubo de Queda - Tubo vertical que recebe efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga.
Tubo Ventilador - Tubo destinado a possibilitar o escoamento de ar da atmosfera par a instalação de esgoto e vice-versa ou a circulação de ar no interior da instalação com a finalidade de proteger o fecho hídrico dos desconectores de ruptura por aspiração ou compressão e de encaminhar os gases emanados do coletor público para a atmosfera.
GLOSSÁRIO INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO